## Slide 1
FPGA创新设计竞赛赛题解析
安路赛道——选题一
2026.09.05
Notes: Click to add text

## Slide 2
选题方向
Part 01
竞赛技术平台
Part 02
赛题解析
Part 03
技术支持与技术资源
Part 04

## Slide 3
选题方向
Part 01
Notes: logo2.png

## Slide 4
本赛题面向基于FPGA的HDMI多媒体播放系统设计，适用于数字广告牌、商业展陈终端、应急信息发布、车载辅助显示及教育演示等应用场景。相比依赖通用处理器的软件栈方案，FPGA方案能够以更确定的时序、更低的显示延迟和更高的可靠性完成音视频展示。
比赛要求使用定制开发板，以安路科技EG4S20BG256器件作为核心平台。该器件采用BG256（17mm×17mm）封装，提供19,600个LUT、19,600个触发器、与一块SDRAM（2M×32bits）、4个PLL、16路全局时钟以及最多193个用户IO，适合构建存储介质管理、帧缓存控制、视频显示与音频输出一体化系统。
赛题简介
选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统
Notes: Click to add text

## Slide 5
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
实现TF卡BMP图片读取与HDMI显示:通过SPI接口读取TF卡中640X480、24-bit RGB非压缩BMP图片，解析后写入SDRAM帧缓存，HDMI接口实时输出至显示器;
实现图片切换与轮播功能:支持按键手动切换图片与自动轮播模式，画面连续稳定，无明显闪烁或异常;
实现HDMI音频输出:通过HDMI接口输出48kHz音频测试音，实现音视频同步播放;
系统稳定运行:最终设计须固化在开发板上，上电即可运行，形成稳定的运行状态和良好的现场演示效果。
基础要求在最终设计中必须全部实现。
使用开发板必须是HX4S20C开发板。
基础要求
选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统
Notes: Click to add text

## Slide 6
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
图层叠加与字幕效果:在图片播放时叠加动态文字(如时间戳或标语)，探索多图层混合与平滑滚动效果；
图片切换与转场特效:实现图片轮播时融入过渡效果(如淡入淡出、滑动等)，力求切换过程画面连续；
图片缩放适配:支持不同分辨率图片的读取与缩放显示，以适应HDMI输出分辨率，鼓励优化缩放质量；
实时调节与信息叠加:利用板载开关或按键调节显示参数(如亮度、对比度等)，并在画面上呈现参数变化信息；
音频可视化表现:结合音频数据生成频谱或波形显示，叠加于视频画面，增强交互展示效果。
扩展要求在最终设计中至少实现1项，完成项数越多、质量越高，得分越高。
赛题网址：http://www.fpgachina.cn/download?value=11
扩展要求
选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统
Notes: 扩展要求为加分项，不强制全部完成。评委根据完成数量、技术难度、实现质量和现场展示效果综合评分。建议同学们根据自身基础选择1-2项深入实现，稳定完成1项即可获得一定分值。

## Slide 7
竞赛技术平台
Part 02
Notes: logo2.png

## Slide 8
HX4S20C开发板
竞赛技术平台
硬件参数配置 | 
FPGA | 安路EG4系列EG4S20BG256
LUTs | 19600
片内集成SDRAM | 2M x 32bit
嵌入式片上RAM | 64 块9Kb(ERAM9K), 16 块32Kb
调试下载方式 | 板载USB Cable下载器
供电方式 | USB口5V供电板载：5V、3.3V、2.5V、1.2V电路系统
人机互换信号 | 4组输入按键
 | 4组拨码开关
 | 1组控制蜂鸣器开关
 | 1组切换数码管和双色LED开关
Notes: Click to add text

## Slide 9
HX4S20C开发板
竞赛技术平台
硬件参数配置 | 
显示信号 | 4组LED发光管
 | 1组电源显示LED
 | 1组配置信号显示LED
 | 8组数码管
 | 8组双色16个LED
通信接口 | USB转UART
 | 千兆以太网口
 | 蜂鸣器
存储器 | 掉电配置Qspi Flash 16MB
 | SPI Flash 64MB
 | TF卡槽，可接插TF卡存储器
Notes: Click to add text

## Slide 10
硬件参数配置 | 
视频处理接口 | 双HDMI接口，可作为视频信号输出
 | 12位VGA接口
用户外扩GPIO | 2组40PinDC3接口(多达72组扩展IO)供用户外扩 可扩展LCD、ADC、DAC、摄像头模块、电机、HDMI输入模块、交通灯、点阵、键盘、语音处理等。
时钟源 | 50M有源时钟
配件 | USB数据线、杜邦线若干个
HX4S20C开发板
竞赛技术平台
Notes: Click to add text

## Slide 11
根据上述硬件资源，提供如下技术支持：
1）开发板的使用手册；
2）开发板的原理图；
3）开发板的基础实验，包括接口例程；
4）提供相关调试软件；
5）提供参赛样例，并配有样例解析。
HX4S20C开发板
技术支持
例程路径 lab_ex_2026_nosoft | 例程描述
lab_ex_4 | 读取TF卡中BMP图片，写入SDRAM后通过HDMI切换显示。
lab_ex_5 | 在例程4的视频显示基础上，加入HDMI音频测试音输出。
Notes: Click to add text

## Slide 12
赛题解析
Part 03
Notes: logo2.png

## Slide 13
本次比赛选用的开发板功能丰富且成本优化，具备HDMI显示、SDRAM缓存、存储介质读取、音频输出以及多种外设扩展能力。参赛者将有机会围绕图像、视频、音频和交互信息，设计从素材读取、数据解析、帧缓存管理到HDMI音视频输出的完整软硬件架构，实现稳定、连续、低延迟的多媒体信息展示功能。
系统支持针对音视频融合展示场景进行开发，包括图像增强、边缘检测、视频缩放与拼接、图文叠加、图形渲染、音频增强、频谱显示、音画同步和多屏联动等功能设计，适合不同基础的同学选择合适切入点。基础较弱的同学可以从本地图片读取、BMP解析和HDMI显示入手，具备一定经验的同学可以进一步扩展音视频联动、交互控制和多源信息融合等综合应用。
开发板配备了2组2x20 DC3接口和多达72组扩展IO，便于外接多种模块，如LCD显示屏、ADC/DAC转换器、摄像头、电机、HDMI输入模块、交通灯、点阵屏、键盘、语音处理模块等，充分满足拓展功能或自制PCB的需求，满足高水平同学完成更复杂的任务挑战的需求。
选题优势
赛题解析
Notes: Click to add text

## Slide 14
本赛题为同学们提供了丰富的例程资源，能够有效支撑大家完成赛题的基础要求，确保每位参赛同学在比赛结束时都能呈现出一个相对完整、功能丰富的作品。具体资料可通过相关链接自行下载。
初学者易完赛，易获奖。
同时可以部分实现的扩展要求，可以通过同学们的丰富想象，呈现令人惊艳的参赛作品。
选题优势
赛题解析
Notes: Click to add text

## Slide 15
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
FPGA 通过 SPI 接口读取 TF 卡中的 BMP 图片，解析后经 FIFO 写入 SDRAM 帧缓存，再由 HDMI 显示模块按视频时序读取并输出至显示器，实现图片读取、缓存、切换与 HDMI 显示。
基础要求1、2一一TF 卡 BMP 图片读取、HDMI 显示与图片切换轮播
赛题解析
基础要求1、2实现思路示意图
基础要求1、2实现思路系统框图
Notes: Click to add text

## Slide 16
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
FPGA 读取 TF 卡中的 BMP 图片并写入 SDRAM 帧缓存，由 HDMI 模块输出显示；同时生成 I2S 测试音，经音频处理后与视频数据复用，通过 HDMI 接口实现图像显示与音频播放。
基础要求3一一HDMI 音频输出与音视频同步播放
赛题解析
基础要求3实现思路示意图
基础要求3实现思路系统框图
Notes: Click to add text

## Slide 17
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
基础要求以及例程中涉及的安路IP核。
涉及IP核、参考设计
赛题解析
IP核或相关工程 | 参考手册
sdram_read_write_with_local_bus_reference_design_V1.1 | APUG010_Local bus总线的SDRAM读写v1.1.pdf
high_performance_sdram_read_write_reference_design_v1.2 | APUG011_基于ERAM接口实现的高性能SDRAM读写v1.2.pdf
APUG092_HDMI1.4b_Transmitter_V1.0 | APUG092_HDMI1.4b_Transmitter_V1.0.pdf
Soft_fifo | IPUG012_Soft_FIFO用户手册.pdf
Notes: Click to add text

## Slide 18
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统
扩展要求1、2一一图层叠加与字幕效果、图片切换与转场特效
FPGA Board
SD/TF Interface
FPGA
SDRAM
HDMI Interface
显示器
KEY2
KEY4
OSD叠加引擎(Alpha混合)
转场特效引擎(淡入淡出/滑动)
系统
50MHz
数码管
100MHz
KEY2
KEY4
消抖
SD卡
125MHz
写FIFO
SDRAM帧缓存
(双缓冲)
读FIFO
OSD叠加引擎
转场特效引擎
OSD
ROM
HDMI控制器
状态显示： 1.空闲 2.搜索BMP 3.写入SDRAM 4.OSD叠加
BMP数据
RGB+Alpha
在例程4基础上，自定义 OSD 叠加模块实现多图层 Alpha 混合，在图片播放时叠加动态文字(时间戳、标语)与安路Logo；转场特效通过双帧缓存与Alpha渐变系数实现淡入淡出，或利用行缓存实现左右滑动切换，确保轮播过程画面连续、无闪烁。

## Slide 19
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统
扩展要求3、4一一图片缩放适配、实时调节与信息叠加
FPGA Board
SD/TF Interface
FPGA
SDRAM
HDMI Interface
显示器
KEY2
KEY4
缩放引擎(双线性插值)
亮度/对比度调节+OSD
拨码开关
系统
50MHz
数码管
100MHz
KEY2
KEY4
消抖
SD卡
125MHz
写FIFO
SDRAM帧缓存
读FIFO
缩放引擎
亮度/对比度调节
OSD
参数
HDMI控制器
参数
寄存器
BMP解析
(信息头)
状态/参数显示： 分辨率、缩放比 亮度、对比度
分辨率信息
解析 BMP 文件信息头获取原始宽高，通过双线性插值算法将任意分辨率图片缩放至 HDMI 输出分辨率;利用板载按键与拨码开关实时调节亮度、对比度等显示参数，调节系数在 FPGA 组合逻辑中实时计算，并通过 OSD 在画面角落叠加当前参数数值与调节状态。

## Slide 20
©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved
选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统
扩展要求5一一音频可视化表现与自主创意
FPGA Board
SD/TF Interface
FPGA
SDRAM
HDMI Interface
显示器
KEY2
KEY4
Audio
Interface(I2S)
FFT频谱分析
频谱/波形渲染(RGB)
系统
50MHz
数码管
100MHz
KEY2
KEY4
消抖
SD卡
12.288MHz(音频)
I2S
接收
PCM
解串
FFT/
DFT
125MHz(视频)
写FIFO
SDRAM帧缓存
读FIFO
频谱/波形渲染
视频叠加
HDMI控制器
I2S测试音/ACR
状态显示： 频谱模式/幅值
频谱能量
PCM/CTS/N
在例程5音频通路基础上，采集 24-bit PCM 音频样本，通过 FFT 或自研 DFT 模块计算频谱能量，将频谱柱状图或波形渲染为 RGB 像素数据，与视频帧在 HDMI 输出前叠加，实现随音乐律动的可视化效果。也可结合外接 ADC/DAC、电机、点阵等模块开展音视频联动、多屏显示等自主创意设计。

## Slide 21
赛题一所用开发板必须为HX4S20C开发板。
最终提交设计必须固化在开发板上，上电即可运行，无需再使用PC下载。
最终已实现的基础要求和扩展要求必须整合为完整的最终设计，在测试时不能通过多次加载固化镜像以单独实现基础要求和扩展要求。
最终设计应该具有实用性。
例程1和例程2为参考例程，为赛题一的设计提供一些思路以及方向。
赛题最终评测不依据使用资源的大小，推荐以优化的逻辑和最低的功耗来实现最终的设计。
赛题注意事项
赛题解析
Notes: Click to add text

## Slide 22
技术支持与技术资源
Part 04
Notes: logo2.png

## Slide 23
QQ群：1050628457
竞赛技术交流
技术支持与技术资源
通过百度网盘分享的文件：HX4S20_Contest_202606
链接: https://pan.baidu.com/s/1ysv_FmmgZKuM0rBiHfSv8w 提取码：M5N1
板卡资料下载
板卡获取途径
Notes: Click to add text

## Slide 24
上海市浦东新区中科路1867号C座8/11-12层
www.anlogic.com
021-61633787
欢迎各位同学选择选题一
Thanks